Mnemonische Befehle für Schrittmotorsteuerung mit Atmel ATMega16

Je nach Kompilierung für Scheiben oder Linearbetrieb.

Befehle sind dann jeweils für den entsprechenden Modus aktiv

Befehlsformat  PREFIX=“$$$“

$$$ID_Nummer,BEFEHL[,][WERT]               Bsp:   „$$$1,sfr,300“

{notwendig}oder []=optional. (default).  0=Voreingestellt bei Weglassung von [WERT]

| Mnemonic | Bedeutung | Software Variable und Anwendung |
| --- | --- | --- |
| ping | Reponse “PONG”,Lebenszeichen | MCA_PING_CMD |
| mopd,{1..nn},[0/1] | Motor ON mit Pulsecount und Direction | MCA_MOPD_CMD |
| mo[,1..nnn] | Motor ON [,mit Set Frequenz] =Pulse/Sekunde | MCA_MOTOR_ON_CMD Bsp: 1.Aufruf „MO,123“ = 123 Clocks/Sek Alles weiteren nur „MO“ PREDEF_STEPFREQUENZ 100 |
| mopd[,1..nnn] | Motor N Pulse mit Direction Motor On [, Pulszahl] MOP,nnn SET PULSCOUNT | MCA_MOTOR_ON_PULSCNT_CMD Bsp: 1.Aufruf „MOP,123“ Alles weiteren nur „MOP“ PREDEF_STEPRCLOCKS 1 |
| mf | Motor OFF und Freigabe | MCA_MOTOR_OFF_CMD |
| ms | Motor Stop, !!nach 1 Sek. Motorfreigabe | MCA_MOTOR_STOP_CMD |
| sfr,{nnn} | Set Frequuenz = Steps/Sekunde | MCA_SETFRQ_CMD |
| dir,[(0)..1] | Set Direction 1=links 0=rechts | MCA_SET_DIRECTION_CMD |
| rampe[(0)..1..16] | Anfahren mit Rampe 0=0FF, 1..16= ON | MCA_SET_RAMPE_CMD 1.Time PREDEF_RAMP_RISE = 2 |
| half | Halbschritt Modus | MCA_SET_HALFSTEPMODE_CMD |
| full | Vollschritt Modus | MCA_SET_FULLSTEPMODE_CMD |
| SOK | Set OK Msg ON | MCA_SOK_CMD |
| COK | Set OK MSH OFF | MCA_COK_CMD |
| Spi | Set Position to Indexpoint | MCA_SPI_CMD |
| SECTOREN MODE | SECTOREN MODE | SECTOREN MODE |
| sec,[0..n],[+/-(0)..n] Sector=[0..9..n] Sec,Sector,Offs | Fahre zu Sectormitte, einschließlich Offset + Laserabstand | MCA_SEC_CMD |
| Ssecn,{8} {1..(8)…24] | Set Sector Count der verwendeten Filterscheibe | MCA_SSECN_CMD PREDEF_SEGMENT_CNT 8 |
| Dect,LOW,HIGH Dect,{0..1023}, .{0..1023} (100),(700) | Set ADC Index detection level. (Default = 80) ~fast LOW (Default = 700) ~fast HIGH | MCA_DECT_CMD |
| sci | Scan Index automatic | MCA_SCI_CMD |
| Ixo,{0..motorSteps} | Index Offset des Lasers | MCA_IXO_CMD |
| Lso,Offset,Sector Lso,[(0)..n],[+/- (0)..n] !mit Sector | iSecOffSet[ SECTOR] ! Sector angeben | MCA_LSO_CMD |
| Sit,{0..(600)..65535} | Set ScanIndexTimeout 61=1Second | MCA_SIT_CMD |
| Gso,{0..n} | Get Sector Offset | MCA_GSO_CMD |
| GSP | Get Sector +Position + Offs | MCA_GSP_CMD |
| Spr,{200} | SET Steps Per Rotation des verwendeten Motors (200=Default) | MCA_SPR_CMD PREFDEF_STEPS_PER_ROTATION |
| STI | Set Current Postion to Target Zero Index Position iSM_IndexDifference = 0 | MCA_STI_CMD |
| Sid{0..(1)..255} | Set ID 1..255 mit PREFIX ID 0 schaltet PREFIX ab | MCA_SID_CMD MOTOR_ID_DEFAULT 1 |
| SPI | Set Position to Indexpoint (For one Rotation) (Nicht verwechseln mit STI) | MCA_SPI_CMD |
| save | Save Parameter to EEPROM | MCA_SAVE_CMD |
| load | Load Parameter from EEPROM | MCA_LOAD_CMD |
| sls, {nn (50)} | Set Low Speed | MCA_SLS_CMD |
| shs, {nn (200)} | Set High Speed | MCA_SHS_CMD |
| Sta(0..7, +-Position) | Set Target Array | MCA_STA_CMD |
| Gta(0..7) | Go to Target-Array Position | MCA_GTA_CMD |
| xx | Motor condition Flag ->Uart(test) | MCA_XX_CMD |
| God,(0..359) | Go To Degree Position | MCA_GOD_CMD |
| GTP[long int) | Go To Target Position | MCA_GTP_CMD |
| SIO | Send Index Offeset (multible) | MCA_SIO_CMD |
| SPO | Send Position (eine Rotation) | MCA_SPO_CMD |
| Adc,(6..7) | Liest freie ADC Leitung 6 und 7, falls einmal nützlich | MCA_ADC_CMD |
| SETO(610) 610Entspitcht 10Sec 61=1Sec. | Set enable Timeout in Stopcase. Predef (10Sec.) (Vorsicht Motor kann zu heiss werden | MCA_SETO_CMD |
| COF | Gibt Condition Flags zurück (ohne Kennung ! ) | MCA_COF_CMD |
| POF | Gibt Position Flags zurück (ohne Kennung ! ) | MCA_POF_CMD |
| GK | Read Key INPUT Port | MCA_GETKEY_CMD |
| GI | ADC_10Bit(ADC10BIT_INDEX_CHAN) Get Optokoppler Value | MCA_GI_CMD |

/Es wird unterschieden nach CTRL und Condition Flags

//in STRUCT STEPMPARTYPE;

//Flags

//Condition Falg

#define STEPM_ENABLE_FLAG			0x01	// 0 = OFF

#define STEPM_PULSE_MODE_FLAG		0x02	// 0 = OFF

#define STEPM_RAMPE_FLAG			0x04	// MIT_RAMPE, ?

#define STEPM_START_RAMPE_FLAG		0x08	// 0 = Selected Counts, 1 =

#define STEPM_STOP_ACTIVE_FLAG		0x10	//STOP, BUT ENABLED,

#define STEPM_TIMEOUT_ENABLE_FLAG	0x20	//After Stop Auto Disable after TIMEOUT

#define STEPM_DIRECTION_FLAG		0x40	// 0 = links ?? unbestimmt je nach verdrahtung

#define STEPM_RUN_FLAG				0x80	//Ohne RemainTime Zurücksetzung Run=Continue condtition

//	gsStMPar.ucStepMConditionFlag;	//ISTZUSTAND

//Position Flags

#define POSITION_Index_Valid_FLAG				0x01

#define POSITION_LOW_DETECT				0x02

#define POSITION_HIGH_DETECT				0x04

#define POSITION_STOP_ON_TARGET_MODE_FLAG		0x10

#define POSITION_STOP_ON_TARGET_OK			0x20

#define POSITION_STOP_ON_DISTANCE_MODE_FLAG		0x40

#define POSITION_STOP_ON_DISTANCE_OK			0x80

//gsStMPar.ucSM_PostionFlag

INDEXSCAN :   Check_SM_Index() 	nutzt 	ADC_10Bit(ADC10BIT_INDEX_CHAN)

#define ADC10BIT_INDEX_CHAN	6

TASTENBELEGUNG

//Input Tasten KEY VALUE   Values of  gstInt0Key.ucKey

#define KEY_ENDSWITCH_RIGHT		7//= PIN0

#define KEY_ENDSWITCH_LEFT		6 //= PIN1

#define KEY_RUN_SEC_FORWARD		5//= PIN2

#define KEY_REMOTE_RIGHT			5//= PIN2

#define KEY_RUN_SEC_BACK			4//= PIN3

#define KEY_REMOTE_LEFT			4//= PIN3

//#define KEY_INXEX_SENSOR	3

#define FRONTKEY_UP_L_YES			3//= PIN4

#define FRONTKEY_DOWN_R_NO		2//= PIN5

#define FRONTKEY_MENUERESET		1//= PIN6

#define FRONTKEY_MENUE			0//= PIN7